Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie – Pracownia techniczna

| Lp. | Nazwa | Ilość (szt/ zestaw) | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół warsztatowy ucznia z krzesłem Genito wys. 38-48 | 25 | Stół warsztatowy/montażowy/stolarski ucznia, 1 szt. Stół z regulowaną wysokością Wykonany ze sklejki. wym. 100 x 60 cm reg. wys. 71 i 76 cm gr. blatu 2,4 cm Krzesło obrotowe , wys. 38-48 cm - limonkowe, 1 szt. Funkcjonalne i wygodne krzesło o niepowtarzalnym designie, wytrzymałe, nadaje się do instytucji, szkół, pomieszczeń biurowych i produkcyjnych. Wyposażone w kółka, z regulacją wysokości. Siedzisko wykonane ze sztucznej skóry. Maksymalne obciążenie 80 kg wys. siedziska: 30 - 38 cm lub 38 - 48 cm |
| 2 | Skrzynka narzędziowa BASIC 16* | 14 | Służy do przenoszenia narzędzi. |
| 3 | Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka | 10 | Technologia akumulatorów: Li-Ion. Uchwyt wiertarski: 1.5-10 mm. Zestaw zawiera ładowarkę i dwa akumulatory. Parametry techniczne: · Napięcie akumulatora: 20V · Napięcie ładowania: 21 V · Max. średnica wiercenia w drewnie: 30 mm · Max. średnica wiercenia w metalu: 10 mm · Liczba zakresów momentu obrotowego: 20 (oraz opcja wiercenia) · Max. ilość obrotów na minutę: 1500 · Ilość biegów: 2 szt. · Czas ładowani akumulatora: 1h |
| 4 | Zestaw pilników ślusarskich (zdzieraki) | 14 | Pilniki z ergonomiczną bimateriałową rękojeścią. · dł. części roboczej 15 cm. |
| 5 | Kątownik stolarski | 14 | Kątomierz 90° z grawerowaną skalą. · dł. 30 cm |
| 6 | Zestaw wkrętaków (śrubokrętów) | 14 | Z magnetyczną końcówką. Rękojeść pokryta elastycznym materiałem izolacyjnym. · 6 szt w zestawie. |
| 7 | Zestaw tarników do drewna (zdzieraki) | 14 | Trzy kształty: półokrągły, okrągły i płaski. Z ergonomiczną bimateriałową rękojeścią. · dł. części roboczej 20 cm |
| 8 | Zestaw wierteł do drewna | 14 | Końcówka centrująca zapewnia dokładne pozycjonowanie. ·śr. 3-12 mm. · 8 szt w zestawie. |
| 9 | Nóż do cięcia (ostrze chowane) | 14 | Wyposażony w ostrze wysuwane wielopołożeniowe. Korpus wykonany z tworzywa. |
| 10 | Ołówek stolarski | 14 | Precyzyjny i wyrazisty. Służy do zaznaczania punktów i wymiarów oraz rysowania linii i obrysów. |
| 11 | Bity do wkrętarki akumulatorowej | 12 | Pasują do wiertarko-wkrętarki 852200. · 15 szt w zestawie. |
| 12 | Przymiar stalowy | 14 | Ze stali nierdzewnej. Z grawerowaną skalą. · dł. 5-50 cm |
| 13 | Cyrkiel ślusarski traserski na ołówek | 14 | Za pomocą cyrkla można oznaczać obwód, rysować okręgi, itp. |
| 14 | Imadło ślusarskie z kowadłem | 25 | Korpus imadła jest wykonany z żeliwa, a szczęki ze stali. Stalowe elementy konstrukcyjne zapezpieczone są chromem. Imadło ma regulowaną obrotowa podstawę. Dane techniczne: · Maksymalny rozstaw szczęk: 85 mm · Szerokość szczęk: 100 mm · Masa około 13 kg · Siła ścisku około 1400 kg |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.